| Capitolo 1 Ottica generale |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Attraverso una lente posizionata nell‘aria si ottiene un immagine capovolta e rimpicciolita di un oggetto reale. Valuta i possibili ingrandimenti laterali. vero falso   β‘ = -1,7   β‘ = -0,7   β‘ = +1,7   β‘ = +0,7   β‘ = -1,0 | 5 |  |
| 2 | Calcola la distanza d, tra due lenti positive sottili (D1=+50dpt; D2=+40dpt): per ottenere una potenza totale di DT = +50dpt. per ottenere un sistema afocale. | 4 |  |
| 3 | Un raggio di luce attraversa una lente oftalmica di ne = 1,6 con una frequenza di 4,6875∙1014 Hz. Calcola la lunghezza d’onda in nm di questo raggio sia nella lente che nell‘aria. | 4 |  |
| 4 | Calcola lo spessore per uno strato di antiriflesso semplice su una lente (ne = 1,6), per una lunghezza d’onda di 580nm nel vuoto. | 4 |  |
| 5 | Costruisci l’oggetto nella seguente lente spessa. (f‘=+3,5cm) | 5 |  |
| 6 | Un giardiniere ipermetrope privo di correzione (AR +3,25dpt) osserva il petalo di una rosa usando una lente d‘ingrandimento di +8,0dpt. Il petalo è a 7,25cm dalla lente d’ingrandimento. Per vedere nitido l’immagine attraverso la lente d’ingrandimento il giardiniere deve accomodare di 5,5dpt. Fai uno schizzo della situazione. Calcola la distanza tra lente d’ingrandimento e occhio. | 6 |  |
| 7 | Valuta le seguenti affermazioni sulle lenti spesse che si trovano nell‘aria. vero falso   Nelle lenti simmetriche i piani principali si trovano sempre all’interno della lente.   In una lente positiva asimmetrica i piani principali possono trovarsi anche al di fuori della lente stessa.   Uno dei piani principali coincide sempre con la superficie plana di una lente plano-concava.   Uno dei piani principali interseca sempre S1 in una lente plano-convessa.   In un sistema ottico il piano principale H‘ può trovarsi anche davanti a H. | 5 |  |
| 8 | Calcola l’angolo d’incidenza di un raggio di luce sulla superficie dell’acqua affinché il raggio riflesso risulti completamente polarizzato. | 3 |  |
| 9 | Valuta le seguenti affermazioni inerenti al diottro piano: vero falso   la potenza è nulla   il raggio è uguale a zero   l’ingrandimento varia secondo la posizione dell‘oggetto   l’ingrandimento può essere negativo   il raggio emergente è parallelo al raggio incidente | 5 |  |
| 10 | Un cannocchiale astronomico ha un oculare con f‘oc = +2,0cm. Costruisci la posizione e la grandezza dell‘obiettivo. | 4 |  |
| 11 | L’ingrandimento relativo di uno specchio sferico è di -0,5. Costruisci lo specchio, il fuoco e l’oggetto. | 4 |  |
| 12 | Calcola il raggio r2 di una lente plan (n=1,5) con uno spessore al centro di 2mm e un raggio r1 di +8,3cm. | 5 |  |
|  | Totale Nota | 54 |  |

| Capitolo 2: Tecnologia degli occhiali e conoscenze dei materiali |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Un assicuratore di 46 anni ( ∆Amax =2,5dpt) usa da anni il seguente occhiale monofocale: OD: sf: -1,75 OS: sf: -1,75 Da diverso tempo ha la tendenza a togliere l’occhiale durante le consulenze con i clienti. Dopo un controllo dall’oculista ci porta la seguente ricetta (correzione totale): OD: sf: -2,0dpt Add: +1,75dpt OS: sf: -2,0dpt Add: +1,75dpt Calcola lo spazio nitido visibile utilizzando solo metà della sua accomodazione: Senza occhiali Con i vecchi occhiali da lontano Con degli occhiali progressivi Con degli occhiali degressivi (-0,25dpt; degressione 1,0dpt) | 8 |  |
| 2 | Hai comandato una lente decentrata con un diametro 65/70 Qual’è il suo diametro reale? Qual’è la distanza massima dal centro ottico al bordo della lente? | 2 |  |
| 3 | Una casalinga utilizza un occhiale con una correzione totale di +14,5dpt ad un δ di 10mm. La signora desidera leggere ad una distanza di 50 cm. L’accomodazione residua è di 1dpt. Di quanti mm deve spostare i suoi occhiali e in quale direzione. | 4 |  |
| 4 | L’ottico ha ordinato la seguente lente oftalmica: -4,0sf +3,0cil 0°. Il fabbricante usa un semi finito con la superficie anteriore di +4,0dpt. Calcola la potenza dei due meridiani posteriori indicandone l’asse senza tener conto dello spessore della lente. | 2 |  |
| 5 | Il Signor Bernasconi usa il seguente occhiale: OD: sf: -8,5dpt cil: -2,5dpt asse: 90° OS: sf: -12,5dpt cil: -3,0dpt asse: 0° Calcola l’effetto prismatico indotto se il Signor Bernasconi sta guardando 8mm al di sotto dei centri ottici. | 5 |  |
| 6 | Valuta se l’utilizzo delle lenti a contatto monouso è appropriato nel caso di: vero sconsigliato   cheratocono   forti astigmatismi obliqui   anisometropia   una persona che fa il pendolare in treno   2 prismi Base 180° | 5 |  |
| 7 | Valuta su quali principi si basano i detergenti abrasivi utilizzati per le lenti a contatto. vero falso   tramite enzimi che rompono i depositi organici   tramite ossidazione dove l’ossigeno liberato stacca i depositi   tramite tensioattivi che sciolgono i depositi organici   tramite microparticelle che sfregando tolgono i depositi | 4 |  |
| 8 | Quali fattori influenzano il cambiamento di colore in una lente fotocromatica minerale? vero falso   temperatura   intensità dei raggi UV   altezza su livello del mare   spessore della lente   altezza sul livello del mare | 5 |  |
| 9 | Uno sferometro tarato a ne = 1.525 misura un valore di D1 = +4,0dpt sulla superficie anteriore di una lente oftalmica ma la sua potenza reale è di +4,5dpt. Calcola l’indice di rifrazione della lente. | 4 |  |
| 10 | La signora Mariuccia ha sul tesserino, datogli dall’ottico, i seguenti valori per la lente sinistra: sf +5,75dpt 5,831cm/m Base 239°. Determina i valori prismatici orizzontali e verticali (TABO) per poter eseguire un nuovo esame della vista. | 4 |  |
| 11 | È dato un AR di +12,5dpt. Calcola la correzione totale con un δ di 15mm. | 2 |  |
| 12 | Valuta le affermazioni per delle lenti medicali utilizzate nel caso di una degenerazione maculare: vero falso   lasciano passare le lunghezze d’onda corte   sono sempre gialle   servono ad aumentare i contrasti   proteggono dai raggi IR   stimolano la convergenza | 5 |  |
| 13 | Il piastrellista Giorgio (AR OD=OS -2,75sf) necessita per la sua professione una visione nitida da -1,5m a -35cm. La sua accomodazione massima è di 3.5dpt. Indica con una crocetta quale delle seguenti lenti degressive fanno al caso suo (utilizzando ½ della sua accomodazione). vero falso   -0,75sf; Degressione: -1,00dpt   -2,00sf; Degressione: -0,75dpt   -1,50sf; Degressione: -1,25dpt   -1,00sf; Degressione: -1,75dpt   -1,75sf; Degressione: -0,75dpt | 5 |  |
| 14 | Una lente oftalmica è posizionata 15mm davanti all’occhio e ha i seguenti valori: OD: S‘= +9,0dpt; r1= +0,15m; d = 4mm; n1’= 1,6 Calcola l’ingrandimento totale del sistema. | 5 |  |
|  | Totale Nota | 60 |  |

| Capitolo 3: Conoscenza dell'occhio |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cita le tre funzioni dell’umore acqueo: a) b) c) | 3 |  |
| 2 | In una stanza una persona con un Visus di 0,8 guarda in uno specchio piano ad una distanza di 60cm. Riflesso nello specchio vede un orologio appeso alla parete e riesce appena a leggere i numeri digitali alti 1,2cm. Quanto dista l’orologio dallo specchio? | 5 |  |
| 3 | Cosa significa „Protanopia“? vero falso   debolezza nella percezione del rosso   cecità al rosso   ambliopia   cecità notturna | 4 |  |
| 4 | Il punto prossimo (P) di una persona miope si trova a 20cm. La sua accomodazione massima è di 3dpt. Calcola lo spazzio nitido visibile senza correzione, utilizzando la metà della sua accomodazione. | 4 |  |
| 5 | Valuta il seguente disegno: Tipo di astigmatismo: Esempio di una correzione possibile: | 4 |  |
| 6 | Qual’è l’osso più resistente dell’orbita? Qual’è l’osso più fragile dell’orbita? | 2 |  |
| 7 | Nomina le diverse parti enumerate del sistema lacrimale. 1. ______________________________ 2. ______________________________ 3.______________________________ 4.______________________________ 5.______________________________ | 5 |  |
| 8 | Un occhio miope (AR = -12,5dpt) è totalmente corretto con una lente oftalmica sottile ad un δ di 16mm. Disegna il percorso dei raggi provenienti dall’infinito e indica tutti i punti e le loro distanze. (Scala 1:1) Calcola la correzione della lente? (senza arrotondamento) Qual‘è la correzione da ordinare? | 5 |  |
| 9 | Indica i ricettori coinvolti: Coni Bastoncelli per la visione dei colori   per la visione notturna   nel caso di deuteranomalia   nella foveola   | 4 |  |
| 10 | Elenca i tre strati della coroide. a) b) c) | 3 |  |
| 11 | In quale osso dell’orbita si trova il foro ottico? | 2 |  |
| 12 | In che modo viene nutrita la cornea? vero falso attraverso l’umore acqueo   attraverso le arterie centrali della cornea   attraverso il plesso pericorneale   attraverso le lacrime   | 4 |  |
|  | Totale Nota | 45 |  |